VERGADERING HAMERRAAD

d.d. 13 mei 2008

AGENDA NR. II / 5

#### VOORSTEL

tot instemming met de aanleg van een infiltratieriool in een gedeelte van de Willem Boyeweg en de kapitaallasten van het benodigde krediet van € 177.000,- te dekken uit het GRP

##### Aan de Gemeenteraad

Geachte raad,

Aan de Willem Boyeweg worden in het kader van de realisatie van Pagepark diverse woningen gebouwd. In dit kader wordt het profiel aangepast aan een woonstraat en ingericht conform de eisen van het IVVP. De weg wordt versmald en er worden enkele verkeersplateaus gerealiseerd. Tijdens een informatieavond zijn er klachten geuit over wateroverlast in het laagste gedeelte van de Willem Boyeweg.

Op basis van de opmerkingen en klachten van de bewoners hebben wij een onderzoek laten verrichten naar de riolering in de Willem Boyeweg.

De meest voor de hand liggende praktische oplossing om de wateroverlast op te lossen is de aanleg van een regenwaterriool.

Door het aanleggen van het regenwaterriool wordt het bestaande rioolstelsel ontlast en wordt het regenwater niet meer onnodig richting rioolwaterzuivering gepompt.

Aangezien de Willem Boyeweg opnieuw wordt ingericht, conform de eisen aan het IVVP (smaller wegprofiel en klinkers i.p.v. asfalt), kan de aanleg van dit extra riool gelijktijdig met de herinrichting van de Willem Boyeweg plaats vinden. Hierdoor blijft de extra investering beperkt tot een deel van de aanleg van een infiltratieriool (€ 177.000,00).

Wij stellen u daarom voor om € 177.000,00, uit het GRP, beschikbaar te stellen voor de aanleg van een regenwaterriool in een gedeelte van de Willem Boyeweg.

AANLEIDING /PROBLEEMSTELLING

In juni 2007 zijn de aanpassingen aan het wegprofiel aan de bewoners van de Willem Boyeweg gepresenteerd. (ter hoogte van huisnummer 43 t/m 59).

Concrete klachten zijn:

- Meer dan 25 jaar vormt elke hevige stortbui wateroverlast

- Meerdere bewoners houden het huis niet droog (rioolstank + waterschade aan vloerbedekking in gang, huiskamer en keuken)

- Toiletafval is tot achter in de tuinen te vinden

Daarnaast maken de bewoners zich zorgen dat deze klachten toenemen wanneer de nieuwe woningen aangesloten worden op het riool.

BELEIDSDOELSTELLING /BELEIDSKADER

De verschillende beleidsdoelstellingen, vanuit het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) en het Waterplan worden behaald. Dat betekent dat wordt voldaan aan de trits vasthouden, bergen, afvoeren van water.

NADERE UITWERKING /OPLOSSING

Op basis van de opmerkingen en klachten van de bewoners hebben wij een onderzoek laten verrichten naar de riolering in de Willem Boyeweg.

Het onderzoek richt zich op twee vragen, die mogelijk een samenhang hebben:

- Is er voldoende afvoercapaciteit in het gemengde rioolstelsel van de W. Boyeweg, vanwege de inbreidingsplannen Pagepark en toekomstige Martens terrein?

- Hoe is de wateroverlast in de W. Boyeweg (ter hoogte van huisnr. 49).te verhelpen?

- Afvoercapaciteit

Op het Pagepark is een gescheiden rioolstelsel aanwezig. De droogweerafvoer (dwa) van het Pagepark loost op het gemengde riool in de W. Boyeweg. Lozing vindt plaats ter hoogte van huisnr. 73 en huisnr. 101. Beide nieuwe dwa-leidingen zijn ø 250 mm. Het bestaande gemengde riool is van een ø 500 mm bij huisnr. 71 en ø 400 mm bij huisnr. 101. Het Pagepark omvat uiteindelijk circa 360 woningen.

Uit de berekening, zie bijlage, wordt geconcludeerd dat het berekende aanbod lager is dan de beschikbare afvoercapaciteit en er wordt voldaan aan de afvoereis.

B. Wateroverlast

Om het probleem van de wateroverlast te achterhalen zijn de revisietekeningen, de berekeningen uit het Basisrioleringsplan beoordeel en is de riolering geïnspecteerd. Voor een uitgebreide toets van de wateroverlast wil ik verwijzen naar de bijgevoegde bijlage.

Conclusie m.b.t. de wateroverlast:

Uit de bijgevoegde bijlage blijkt dat er geen duidelijke oorzaak aan te wijzen is voor de wateroverlast.

In de notitie worden de volgende acties aangegeven:

- De kolkleidingen op het laagste gedeelte van de W. Boyeweg controleren en ontstoppen;

De mogelijkheid bestaat dat de huisaansluitingen zijn aangesloten op de straatkolken, dit is te controleren en te herstellen tijdens een reconstructie.

- De interne overstort contoleren op hoogte (en evt. herstellen op 11,80 m + NAP indien nodig);

Dit heeft plaats gevonden, de hoogte van de overstort voldoet.

- Het rioolstelsel opnieuw hydraulisch doorrekenen en controleren op mogelijke knelpunten.

Dit heeft onlangs tijdens het basisrioleringsplan plaats gevonden. Uit deze berekening komen geen water op straat situaties naar voren op deze locatie.

4) Aanleg infiltratieriool

De meest voor de hand liggende praktische oplossing om de wateroverlast op te lossen is de aanleg van een regenwaterriool.

Door het aanleggen van het regenwaterriool wordt het bestaande rioolstelsel ontlast en wordt het regenwater niet meer onnodig richting rioolwaterzuivering gepompt.

Aangezien de Willem Boyeweg opnieuw wordt ingericht, conform de eisen aan het IVVP (smaller wegprofiel en klinkers i.p.v. asfalt), kan de aanleg van dit extra riool gelijktijdig met de herinrichting van de Willem Boyeweg plaats vinden. Hierdoor blijft de extra investering beperkt tot een deel van de aanleg van een infiltratieriool (€ 220.000,-).

Voordelen van afkoppelen

Door het afkoppelen van regenwater is er minder toevoer van water in het bestaande gemengde rioolstelsel waarin ook het vuile huishoudelijke afvalwater wordt verzameld. Het gemengde rioolstelsel wordt hierdoor ontlast.

Dit heeft de volgende voordelen:

- Wateroverlast in de woonstraten bij hevige regenval wordt voorkomen.

- Het overstorten van vuil huishoudelijk afvalwater vanuit het bestaande gemengde rioolstelsel op het open water (sloten, beken, rivieren) wordt voorkomen. Dit is gunstig voor het milieu. De doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water worden hiermee eenvoudiger gerealiseerd.

- De zuivering van het afvalwater in de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) is efficiënter

- De nieuwe woningen hoeven geen infiltratievoorziening op eigen terrein aan te leggen en kunnen rechtstreeks aansluiten op het nieuwe regenwaterriool. De hiervoor gereserveerde kosten kunnen worden ingezet voor de aanleg van het nieuwe IT-riool.

- De bewoners hebben zelf de mogelijkheid verhard oppervlak af te koppelen, hiermee ontlasten ze het riool (minder vaak water op straat). Daarnaast kunnen ze voor het afkoppelen gebruik maken van de subsidiemogelijkheid.

ADVIES

In te stemmen met de aanleg van een infiltratieriool in een gedeelte van de Willem Boyeweg en de kapitaallasten van het benodigde krediet van € 177.000,00 te dekken uit het GRP.

COMMUNICATIEPARAGRAAF

Op maandag 19 mei wordt er voor de bewoners van de Willem Boyeweg een informatieavond gehouden.

FINANCIËLE PARAGRAAF

De kosten voor de aanleg van een infiltratieriool in de Willem Boyeweg (van huisnr. 33 tot en met 101) bedragen € 220.000,00 excl. BTW.

Hiervan wordt € 43.000,00 rechtstreeks door Projectontwikkelaar van Wijnen betaald (gereserveerd voor de infiltratievoorzieningen voor de nieuwe woningen (43 stuks)).

Per saldo resteert er voorons € 177.000,00. De kapitaallasten van het benodigde krediet worden gedekt uit het GRP.

Afd. SenL, nr. 2008/1726

Gennep, 15 april 2008

Afd. SenL, nr. 2008/1726

#### De gemeenteraad van de gemeente Gennep:

gelet op het besluit van burgemeester en wethouders van Gennep d.d. 15 april 2008;

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 24 april 2008;

gehoord de commissie Grondgebied d.d. 13 mei 2008;

#### Besluit:

In te stemmen met de aanleg van een infiltratieriool in een gedeelte van de Willem Boyeweg en de kapitaallasten van het benodigde krediet van € 177.000,- te dekken uit het GRP.

De voorgestelde uitgaaf heeft geen aanvullende exploitatie uitgaven en – inkomsten tot gevolg.

Met de begrotingswijziging die het gevolg is van het bovenstaande raadsbesluit, nummer vul in in te stemmen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 13 mei 2008
De raad voornoemd,

, voorzitter

, griffier

# Text boxes

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Gennep,

Mevr. Mr. E.M.A.A. de Loo, burgemeester

Mevr. Mr. H.R. de Lange, secretaris